ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 730 39 179, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Název stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ ČÁSTI BUDOVY č.p.565,

ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

Místo stavby:		Parcela č. 127/2, k.ú. Šenov u Nového Jičína

Investor:	Obec Šenov u Nového Jičína,

Dukelská 245,

742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

B. 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B.1.1. 	Území stavby

B.1.2. 	Inženýrsko-geologický průzkum

B.1.3.	Radonový průzkum

B.1.4.	Údaje o podkladech pro vytyčení stavby

B.1.5. 	Zařízení staveniště

B.1.6. 	Konečné úpravy nezastavěných ploch, ozelenění

B.1.7. 	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

B.1.8. 	Napojení stavby na inženýrské sítě - energetické bilance

B.1.9. 	Popis stavby

B.1.10.	Identifikační a základní údaje stavby

B.1.11.	Vliv stavby na životní prostředí

B.2 	Mechanická odolnost a stabilita

B.3	Požární bezpečnost

B.4    	Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí

B.5    	Ochrana proti hluku

B.6    	Úspora energie a ochrana tepla

B.7    	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

B.8    	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

B.9   	Ochrana obyvatelstva

| STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ ČÁSTI BUDOVY č.p.565, ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 | . |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 730 39 179 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 01-2012 |  |  |
| OBSAH | B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | B |  |  |

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

Stavební úpravy objektu technických služeb, který se nachází v zastavěném území obce Šenov u  Nového Jičína, zahrnují především zateplení fasády a střechy objektu, výměnu výplní okenních a dveřních otvorů a drobné dispoziční úpravy související se změnou funkčního využití objektu pro Technické služby obce Šenov u Nového Jičína. Podkladem pro vypracování dokumentace byla dokumentace stávajícího stavu a energetický audit zpracovaný energetickým auditorem č.osv. 143, paní Marií Kubešovou, Riegrova 13, 741 01 Nový Jičín, který řeší provozní budovu a kotelnu na pevná paliva.

Provozní budova byla využívaná jako kanceláře a zázemí pracovníku. Od října roku 2010 nebyl objekt využíván. Obec se rozhodla pro využití areálu od roku 2012 pro Technické služby, které budou zajišťovat údržbu obecního majetku. U provozní budovy budou provedeny drobné vnitřní dispoziční stavební úpravy. V rámci provozních úspor energetický audit navrhuje zateplení obvodového pláště a změnu zdroje vytápění z kotle na tuhá paliva na nízkoemisní plynový závěsný kotel s deskovými otopnými tělesy.

Stavební úpravy nepodsklepeného objektu s 1 nadzemním podlažím zastřešeného plochou střechou zahrnují drobné dispoziční úpravy celého objektu, zateplení fasády zateplovacím systémem ETICS ze šedého polystyrénu tl. 160mm s konečnou povrchovou úpravou silikonovou probarvenou omítkou, dále zateplení střechy polystyrénem EPS 150 S tl. 250mm se střešní krytinou z asfaltových pásů ELASTEK 50 Special Dekor, výměnu výplní otvorů za okna z plastových profilů se zasklením izolačním dvojsklem a také výměnu dveří z ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem. Součástí stavebních úprav bude také výměna klempířských prvků fasády a střechy z titanzinkového plechu.

Objekt je komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci ulice Severní, která je umístěna na p.č. 128, k.ú. Šenov u Nového Jičína. Objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí (místní vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN), které jsou napojeny na rozvody probíhající souběžně s místní komunikací na p.č. 128, k.ú. Šenov u Nového Jičína. Nově bude vybudována plynová přípojka.

Dle ČSN 73 40 55 činí zastavěná plocha objektu 240,96 m2 a obestavěný prostor asi 964,00m3. Podkladem pro vypracování dokumentace byla dokumentace stávajícího stavu a objemově architektonická studie vypracovaná dle požadavků investora.

B.1.1. 	Území stavby

Předmětem stavebních úprav je stávající objekt, staveniště tvoří volný pozemek u tohoto stávajícího objektu. Pozemek staveniště je rovinatý a nachází se v zastavěném území obce Šenov u  Nového Jičína. Objekt je komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci ulice Severní na p.č. 128, k.ú. Šenov u Nového Jičína. Pozemek nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. Stavba nevykazuje žádné požadavky na kácení vzrostlé zeleně.

Pozemek nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. Stavební práce nevykazují žádné požadavky na kácení vzrostlé zeleně.

Sousední parcely pozemku, na kterém je umístěna stávající stavba: p.č. 127/1, 127/2, vše katastrální území Šenov u Nového Jičína.

Majitelem pozemku p.č. 127/2, na kterém je stavba umístěna, je investor Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína.

B.1.2. 	Inženýrsko-geologický průzkum

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl na staveništi prováděn geologický a hydrogeologický průzkum. Hladina spodní vody se nachází pod úrovní základové spáry. Vyhodnocení zkušeností z okolní výstavby nevykazují nutnost ochrany objektu před jinými škodlivými vlivy prostředí (agresivní podzemní vody, poddolování, seismicita ap.)	V rámci projektové přípravy bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření staveniště.

B.1.3.	Radonový průzkum

Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajícího objektu není nutné a proto nebylo provedeno měření hodnot radonového indexu.

B.1.4.	Údaje o podkladech pro vytyčení stavby

V rámci projektové přípravy bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření stavby. Z Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Nový Jičín byl zajištěn snímek z katastrální mapy. Polohy podzemních vedení byly získány z podkladů poskytnutých investorem. Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajícího objektu není nutné vytýčení stavby geodetem.

B.1.5. 	Zařízení staveniště

Předmětem stavebních úprav je stávající objekt, staveniště tvoří volný pozemek u tohoto stávajícího objektu. Pozemek staveniště je rovinatý a nachází se v zastavěném území obce Šenov u  Nového Jičína. Objekt je komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci ulice Severní na p.č. 128, k.ú. Šenov u Nového Jičína. Pozemek nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. Stavba nevykazuje žádné požadavky na kácení vzrostlé zeleně.

Stavební úpravy stávajícího objektu nevyžadují vynaložení nákladů na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.

Pozemky, které jsou v majetku investora budou sloužit v průběhu stavby také jako plocha zařízení staveniště pro pracovníky dodavatele stavby. Pro zařízení staveniště není třeba zajišťovat zábor okolních pozemků.

Před samotným zahájením stavebních úprav bude provedeno přesné vytýčení inženýrských sítí probíhajících na pozemku investora. Při stavebních pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, nařízení a technologické předpisy.

Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem. Veškeré stavební práce budou prováděny dle předepsaných předpisů, tak aby nedošlo k újmě na zdraví a poškození majetku. Při samotných stavebních pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy. Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

# Během provádění stavebních prací budou odpady stavební činnosti likvidovány dle stávajícího platného zákona o odpadech a předpisů s touto problematikou související.

# Jedná se o tato nařízení, předpisy a zákony:

# - Zákon o odpadech č.185/2001 Sb.

# - Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí. Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.  Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

B.1.6. 	Konečné úpravy nezastavěných ploch, ozelenění

Stavební úpravy objektu technických služeb, který se nachází v zastavěném území obce Šenov u  Nového Jičína, zahrnují především zateplení fasády a střechy objektu, výměnu výplní okenních a dveřních otvorů a drobné dispoziční úpravy související se změnou funkčního využití objektu pro Technické služby obce Šenov u Nového Jičína. Okolní zpevněné i nezpevněné plochy, umístěné na pozemku p.č. 127/1, zůstavají beze změny. U vstupů do stávajícího objektu bude provedena úprava přístupových chodníků z betonové zámkové dlažby. Stavba nevykazuje žádné požadavky na kácení vzrostlé zeleně.

B.1.7. 	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci ulice Severní, která je umístěna na p.č. 128, k.ú. Šenov u Nového Jičína. Objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí (místní vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN), které jsou napojeny na rozvody probíhající souběžně s místní komunikací na p.č. 128, k.ú. Šenov u Nového Jičína. Nově bude vybudována plynová přípojka.

B.1.8. 	Napojení stavby na inženýrské sítě - energetické bilance

Elektrická energie

Zatřídění objektu pro spotřebu elektřiny je maloodběr. Napěťová soustava je 3 PEN AC 50 Hz, 400/230 V - TN/C. Ochrana proti úrazu el. proudem bude provedena dle ČSN 33 20 00 -4 -41 samočinným odpojením od zdroje. Předpokládaný instalovaný příkon pro stávající objekt  činí max. 15,0 kW.

Elektrická přípojka NN společná pro celý areál, napojená na vedení inženýrských sítí v přilehlé místní komunikaci je ukončena na hranici pozemku. RE je umístěn na hranici pozemku.

Světelná instalace bude navržena dle řešení interiérů s potřebnou hodnotou osvětlenosti požadovanou ČSN 36 04 50. Zásuvková instalace bude provedena dle požadavků investora. Elektroinstalaci podrobně řeší samostatná část dokumentace.

Zásobování teplem

Objekt bude vytápěn pomocí nástěného plynového kondenzačního kotle o výkonu 24kW. Přípojka STL plynovodu bude napojená na rozvody umístěné v přilehlé místní komunikaci. Prostory interiéru objektu budou vytápěny plynovým kondenzačním kotlem, umístěným v 1.NP. V objektu bude provedeno teplovodní ústřední vytápění s teplotním spádem 70/50°C. Ohřev TUV pro sanitární zařízení bude zajištěn elektrickým zásobníkovým ohřívačem. Ústřední vytápění bude řešeno měděnými rozvody s ocelovými deskovými radiátory s termostatickými hlavicemi.

Umělé větrání

Sanitární zařízení jsou větrány uměle nebo přímo okny, předsíňky sanitárních zařízení jsou větrány pod prahem dveří. Sanitární zařízení umístěná uprostřed dispozice budou odvětrána uměle ventilátory s napojením plastových potrubí vedeným do venkovního prostoru, tak aby byla v těchto místnostech zajištěna dostatečná výměna vzduchu. U těchto prostor bude provedeno nucené větrání podtlakové s nástěnnými ventilátory, napojenými na kruhové potrubí. Potrubí bude vedeno přes stěnu nebo nad střechu objektu. Nad střechou bude ukončeno ventilační hlavicí a bude uzemněno. Potrubí vedené zdivem bude opatřeno tepelnou izolací tl. 20 mm.

Množství větracího vzduchu bylo stanoveno dle hygienických předpisů a činí min. 50 m3/hod na WC mísu, 30 m3/h na výtok teplé vody a 150 m3/hod. na sprchu. Přívod vzduchu je řešen infiltrací dveřmi bez prahů z okolních chodeb a místností.

V kuchyňce nad sporákem bude instalována necirkulační odsávací digestoř s osvětlením bez odvodu do venkovního prostředí.

Zásobování pitnou vodou

Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku vedenou z přilehlé místní komunikace. Vodoměrná sestava je umístěna v přízemí objektu investora.

Likvidace odpadních vod

Stávající objekt je napojen na stávající přípojku dešťové kanalizace, stávající přípojka splaškové kanalizace svádí splaškové odpadní vody do městské kanalizace vedené v přilehlé místní komunikaci a jejím prostřednictvím na městskou ČOV.

B.1.9. 	Popis stavby

Stavební úpravy objektu technických služeb, který se nachází v zastavěném území obce Šenov u  Nového Jičína, zahrnují především zateplení fasády a střechy objektu, výměnu výplní okenních a dveřních otvorů a drobné dispoziční úpravy související se změnou funkčního využití objektu pro Technické služby obce Šenov u Nového Jičína. Podkladem pro vypracování dokumentace byla dokumentace stávajícího stavu a energetický audit zpracovaný energetickým auditorem č.osv. 143, paní Marií Kubešovou, Riegrova 13, 741 01 Nový Jičín, který řeší provozní budovu a kotelnu na pevná paliva.

Provozní budova byla využívaná jako kanceláře a zázemí pracovníku. Od října roku 2010 nebyl objekt využíván. Obec se rozhodla pro využití areálu od roku 2012 pro Technické služby, které budou zajišťovat údržbu obecního majetku. U provozní budovy budou provedeny drobné vnitřní dispoziční stavební úpravy. V rámci provozních úspor energetický audit navrhuje zateplení obvodového pláště a změnu zdroje vytápění z kotle na tuhá paliva na nízkoemisní plynový závěsný kotel s deskovými otopnými tělesy.

Veškeré stavební práce stavebních úprav jsou navrženy s využitím moderních materiálů a technologických postupů.  Stavební úpravy nepodsklepeného objektu s 1 nadzemním podlažím zastřešeného plochou střechou zahrnují drobné dispoziční úpravy celého objektu, zateplení fasády zateplovacím systémem ETICS ze šedého polystyrénu tl. 160mm s konečnou povrchovou úpravou silikonovou probarvenou omítkou, dále zateplení střechy polystyrénem EPS 150 S tl. 250mm se střešní krytinou z asfaltových pásů ELASTEK 50 Special Dekor, výměnu výplní otvorů za okna z plastových profilů se zasklením izolačním dvojsklem a také výměnu dveří z ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem. Dozdívky v obvodových stěnách budou provedeny z keramických tvarovek POROTHERM, vnitřní nenosné příčky budou vyzděny z pórobetonových tvarovek YTONG. Stropní podhled sanitárních zařízení bude tvořen sádrokartonovými deskami s kovovým nosným roštěm s vloženou tepelnou izolací na bázi minerální vlny. Součástí stavebních úprav bude také výměna klempířských prvků fasády a střechy z titanzinkového plechu.

Vzhledem k charakteru stavby občanského vybavení, obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov.

Údaje o provozu

Stavební úpravy objektu technických služeb, který se nachází v zastavěném území obce Šenov u  Nového Jičína, zahrnují především zateplení fasády a střechy objektu, výměnu výplní okenních a dveřních otvorů a drobné dispoziční úpravy související se změnou funkčního využití objektu a vytvořením potřebných administrativních a pomocných prostor včetně potřebného zázemí pro Technické služby obce Šenov u Nového Jičína.

Výměry jednotlivých místností:

B.1.10.	Identifikační a základní údaje stavby

plocha pozemku p.č. 127/2	989,00 m2

zastavěná  plocha objektu	240,96 m2

obestavěný prostor objektu	964,00 m3

celková vytápěná plocha budovy 	213,78 m2

celková plocha zateplení fasády	201,50 m2

celková plocha střechy 	243,55 m2

tvar střechy	plochá

počet podlaží	1.NP

obslužnost objektu  	    objekt je komunikačně napojen na stávající místní komunikaci

doprava v klidu 	 odstavná stání pro osobní a nákladní automobily

B.1.11.	Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nevykazuje žádný nežádoucí vliv na životní prostředí. Budoucí provoz stavby není zdrojem hluku, běžný hluk z jejího okolí nebude její provoz rušit ani omezovat.

Vzhledem k vzdálenosti stavby od okolní zástavby není nutné posuzovat kritéria oslunění.

Vyhodnocení zkušeností z okolní výstavby nevykazují nutnost ochrany objektu před jinými škodlivými vlivy prostředí (agresivní podzemní vody, poddolování, seismicita ap.)

# Samotné stavební práce a materiály k tomu využité nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Bourané zdivo a konstrukce budou rozebrány a odvezeny na skládku dle příslušných kategorií. Během provádění stavebních prací budou odpady stavební činnosti likvidovány dle stávajícího platného zákona o odpadech a předpisů s touto problematikou související. Jedná se o tato nařízení, předpisy a zákony:

# Zákon o odpadech č.185/2001 Sb.

# Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí.

Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této průvodní zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.

Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

Seznam možných odpadů:

17 00 00	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 01 00	BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA A VÝROBKY ZE SÁDRY A AZBESTU

17 01 01	beton	O

17 01 02	cihla	O

17 01 03	keramika	O

17 01 04	sádra a stavební hmota	O

17 01 05	azbestová stavební hmota	O

17 01 99	odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený

17 02 00	DŘEVO, SKLO, PLASTY

17 02 01	dřevo	O

17 02 02	sklo	O

17 02 03	plast	O

17 03 00	AZBEST, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU

17 03 01	asfalt s odpadem dehtu	N

17 03 02	asfalt bez dehtu	O

17 03 01	dehet a/nebo výrobky z dehtu	N

17 04 00	KOVY, SLITINY KOVŮ

17 04 01	meď, bronz, mosaz	O

17 04 02	hliník	O

17 04 03	olovo	O

17 04 04	zinek	O

17 04 05	železo a/nebo ocel	O

17 04 06	cín	O

17 04 07	směs kovů	O

17 04 08	kabely	O

17 04 99	odpad druhově blíže neurčitý nebo výše neuvedený

17 05 00	ZEMINA VYTĚŽENÁ

17 05 01	zemina a/nebo kameny	O

17 05 02	vytěžená hlušina	O

17 06 00	IZOLAČNÍ MATERIÁLY

17 06 01	izolační materiál s obsahem azbestu 	N

17 06 02	ostatní izolační materiály	O

17 07 00	SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD

17 07 01	směsný stavební a/nebo demoliční odpad	N

Vysvětlivky:	O 	-	obyčejný odpad

Z  	-	zvláštní odpad

N  	- 	nebezpečný odpad

Odpad bude likvidován	O–Z	- ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína

N	- Chlebičov u Opavy

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 502/2000 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

# Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace půdy ropnými látkami ze stavebních mechanismů

Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

# Vizuální rušení stavbou

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech.

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 736411, ČSN 736005, zák. č. 17/1992 Sb., zák. č. 388/1991 Sb., nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., zák. č. 238/1991 Sb., zák. č. 62/1992 Sb., zák. č. 309/1991 Sb., zák č. 86/1992 Sb., zák. č. 408/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících.

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, v úplném znění.

# Protipožární zabezpečení stavby

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 67/2001 Sb., o požární ochraně, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně.

Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům.

Bude zachována přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů.

Bude zachována průjezdnost komunikací.

# B.2   	Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

# B.3   	Požární bezpečnost

Navrhovaná přístavba rodinného domu s 1 nadzemním podlažím bez využitého podkroví tvoří jeden požární úsek spolu se stávajícím rodinným domem a odstupové vzdálenosti navrhované stavby od okolní zástavby jsou dostačující. Obslužnost navrženého objektu a přístup k objektu pro vozidla HZS a vozidel rychlé záchranné pomoci je dobrá a je možno ji realizovat z přilehlé místní komunikace.

B.4   	Hygiena, ochrana zdraví a životní prostřední

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

B.5    	Ochrana proti hluku

Dělící příčky a konstrukce mezi jednotlivými místnostmi musí splňovat požadavky normy ČSN 73 05 32.

B.6    	Úspora energie a ochrana tepla

Navrhovaný rodinný dům, stavební konstrukce a technická zařízení splňují požadavky zákona č. 406/200Sb o hospodaření energií a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky MPO č. 151/2001 Sb., č. 152/2001 Sb., č. 153/2001 Sb., č. 291/2001 Sb., a ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění je vyjádřeno dodržením požadovaných hodnot:

-tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a výplní otvorů, uvedenými v ČSN 73 0540-2:2002 (z.2005)

-měrné potřeby tepla na vytápění budov ev , uvedenými ve Vyhlášce ministerstva průmyslu a obchodu č. 291 / 2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

Skladba obvodové konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla Umax = 0,38 W/m2.K.

Skladba vnitřní stěny z vytápěného k nevytápěnému prostoru domu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla Umax = 0,60 W/m2.K

Konstrukce podlahy na terénu musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla Umax = 0,38 W/m2.K do 1 m od vnějšího povrchu obvodové konstrukce, ve větší vzdálenosti Umax = 0,60 W/m2.K.

Vzhledem k charakteru stavby občanského vybavení, obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov.

B.7    	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru provozu rodinného domu nemusí veškeré interiérové prostory objektu splňovat požadavky č.398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.8    	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba nevykazuje žádný nežádoucí vliv na životní prostředí. Budoucí provoz stavby není zdrojem hluku, běžný hluk z jejího okolí nebude její provoz rušit ani omezovat.

Vzhledem k vzdálenosti stavby od okolní zástavby není nutné posuzovat kritéria oslunění.

Vyhodnocení zkušeností z okolní výstavby nevykazují nutnost ochrany objektu před jinými škodlivými vlivy prostředí (agresivní podzemní vody, poddolování, seismicita ap.)

B.9   	Ochrana obyvatelstva

Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb. a zák.č. 258/2000 Sb.

Vlastní provoz objektu nemá vliv na životní prostředí. Objekt je napojen na vnější kanalizační stoky splaškové kanalizace ústící do městské ČOV. Objekt je zásobován teplem z kotle na zemní plyn a ohřev TUV je řešen elektrickými zásobníky. Celkově lze konstatovat, že objekt nemá negativní vliv na životní prostředí.

Odpady budou likvidovány dle místních zvyklostí na řízené skládce. Jednotlivé složky odpadů budou vytříděny. Největší podíl bude mít čistá stavební suť.

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí.

Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této průvodní zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.

Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny přípojky inženýrských sítí probíhající na pozemku investora. Projektová dokumentace pro stavební řízení nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, kterou zajistí dodavatel stavby vybraný ve výběrovém řízení investorem. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 01 – 2012					Zpracoval: Ing.arch. Tomáš Kudělka